## Slide 1
k-najbližších susedov
základný princíp
sedia
k-NN (k nearest neighbours)
Patrí medzi najpoužívanejšie algoritmy
Jednoduchý princíp v porovnaní s ostatnými algoritmami
Založený na princípe učenia sa na základe analógie
Klasifikuje objekty podľa jemu najbližších príkladov z trénovacej množiny v priestore príznakov
Model sa vlastne neučí – tzv. „lazy learners“

## Slide 2
k-najbližších susedov
základný princíp
Neznámy nový príklad q s ešte neznámou hodnotou cieľového atribútu (triedy)
Algoritmus k-NN hľadá v priestore príkladov takých k trénovacích príkladov, ktoré sú k novému príkladu najbližšie
Neznámy nový príklad q príklad je potom klasifikovaný do tej triedy, ktorá sa najčastejšie vyskytuje medzi k jemu najbližšími trénovacími príkladmi

## Slide 3
Prediktívne modely
základný princíp
?
q

## Slide 4
k-najbližších susedov
parametre algoritmu
Algoritmus na vstupe požaduje:
  Trénovaciu množinu
  Metriku vzdialenosti
    definovanie metriky, podľa ktorej sa bude určovať vzdialenosť neznámeho príkladu q od príkladov z trénovacej množiny
  Hodnotu parametra k
    počet najbližších susedov k neznámemu novému príkladu q
Algoritmus pri klasifikácii:
  vypočíta vzdialenosti príkladu q od príkladov v trénovacej množine
  identifikuje k najbližších príkladov ku q
  použije hodnotu cieľového atribútu k najbližších susedov pre predikciu cieľového atribútu príkladu q (obvykle majoritnú triedu)

## Slide 5
k-najbližších susedov
metriky
Dôležité pre určenie najbližších susedov
Často používané metriky:
    Euklidovská vzdialenosť
    Kosínusová vzdialenosť
    Manhattan vzdialenosť

## Slide 6
k-najbližších susedov
metriky
x
y
Euklidovská metrika – vzdialenosť v priestore príznakov
Kosínusová metrika – zohľadňuje uhol medzi vektormi
Manhattan metrika
Kosínusová metrika sa používa, keď magnitúda vektorov nie je podstatná (napr. v textových dátach – počet výskytu slov)
B
A

## Slide 7
k-najbližších susedov
Hodnoty parametra k
Hodnota parametra k
  dôležitý faktor, hodnota ovplyvňuje klasifikáciu – nový príklad klasifikujeme do triedy, ktorá je majoritná medzi k-najbližšími susedmi
  vplyv jednotlivých susedov na rozhodnutie o klasifikačnej triede závisí od ich vzdialenosti nepriamo úmerne, môže sa použiť váhovanie (napr. w=1/d)

## Slide 8
k-najbližších susedov
Ako nastaviť parameter k?
?
q
k=1 ->
k=3 ->
k=7 ->
Dôležitá voľba parametra k
  veľmi malé hodnoty – citlivosť na šum
  veľmi veľké hodnoty – možnosť zahrnúť aj príklady inej triedy
  pre binárnu klasifikáciu – dobré voliť nepárne hodnoty k
x1
x2

## Slide 9
k-najbližších susedov
vlastnosti algoritmu
Jednotlivé varianty klasifikátorov na princípe k-najbližších susedov sa môžu líšiť:
  Akým spôsobom vyberajú najbližších susedov
  Koľko susedov vyberú do úvahy pre klasifikáciu nového príkladu.
  Ako vplývajú jednotliví susedia na rozhodnutie o výslednej triede nového príkladu (váhy jednotlivých susedov)
Presnosť k-NN algoritmu veľmi závisí na dátach (bez ohľadu na nastavenie algoritmu)
Normalizácia atribútov dát môže pomôcť pri výpočte vzdialeností – pri nenormalizovaných dátach môže jeden atribút dominovať nad ostatnými
  Výška osoby – v rozsahu od 1.5 do 1.9 (údaje v metroch)
  Váha osoby – v rozsahu od 50 do 120 (údaje v kg)
  Ročný príjem osoby – v rozsahu od 5000 do 150 000 (údaje v mene)

## Slide 10
k-najbližších susedov
výhody vs. nevýhody
+
  jednoduchá technika, ľahko implementovateľná
  tvorba modelu výpočtovo nenáročná (iba na veľkosť dát)
  prístup vhodný pre binárnu, aj multi-class klasifkáciu
-
  klasifikácia nových príznakov je výpočtovo najnáročnejší krok (výpočet všetkých vzdialoeností, môže bzť problém, ak je trénovacia množina veľká)
  presnosť môže byť ovplyvnená šumom
  predpokladá sa „lokálnosť“ podmienenej pravdepodobnosti triedy – môže viesť k nepresnostiam pri veľkých dimenziách príznakového priestoru